ГОСТ Р 51780-2001

Группа Т59

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

### МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

### Порядок и критерии выбора

### Nondestructive testing. Methods and means for leakage testing. 
Procedure and criteria of selection

ОКС 19.100
     ОКСТУ 0009

Дата введения 2002-06-01

### Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 132 “Техническая диагностика”
     
     2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18 июля 2001 г. N 271-ст
     
     3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок и критерии выбора методов и средств испытаний на герметичность (далее - испытания), обеспечивающие проведение испытаний в соответствии с требуемыми показателями, в установленные сроки, с наименьшими экономическими затратами и с необходимым уровнем защиты людей, объектов испытаний и окружающей среды.

### 2 Процедура выбора

2.1 Выбор методов и средств испытаний необходимо начинать с составления перечня обязательных и дополнительных требований к заданным показателям испытаний [далее - требования (обязательные, дополнительные)].
     
     2.2 Перечень дополнительных требований необходимо составить в порядке выбранного приоритета.
     
     2.3 В каждом конкретном случае перечень обязательных и дополнительных требований и их приоритеты могут быть изменены.
     
     2.4 Необходимо иметь в наличии требуемые для выбора характеристики методов и средств испытаний на герметичность. Перечень характеристик должен быть составлен с учетом имеющихся методов и средств испытаний.
     
     2.5 Алгоритм выбора состоит из последовательного удовлетворения заданным требованиям в соответствии с установленным приоритетом. Метод или средство испытаний, не удовлетворяющее требованиям, в дальнейшем выборе не участвует.
     
     2.6 Если выбор провести не удалось, то необходимо принять решение о разработке нового метода или средства испытаний, удовлетворяющего требованиям, или по согласованию с заказчиком испытаний изменить требования.

### 3 Критерии выбора

3.1 Выполнение обязательных и дополнительных требований
     
     Согласно этому критерию методы и средства испытаний выбирают по их возможности выполнять обязательные и дополнительные требования.
     
     3.2 Затраты - качество (стоимость - эффективность)
     
     Данный критерий применяют в тех случаях, когда нет жесткой пороговой нормы на выполнение требований к показателям испытаний, а качество (цена, стоимость) продукции или проведения испытаний зависит от уровня улучшения какого-либо показателя испытаний. В этом случае сравнивают предполагаемую получаемую выгоду с произведенными затратами.
     
     3.3 Повышение культуры производства
     
     В случае равенства метода или средства испытаний по отношению к выполнению требований к показателям испытаний предпочтение следует отдавать тому методу или средству, которое обеспечивает повышение культуры производства.
     
     3.4 Согласование с заказчиком
     
     Когда испытатель не может по какой-либо причине провести однозначный объективный выбор методов и средств испытаний, необходимо совместно с заказчиком испытаний принять согласованное решение о преодолении возникшей проблемы.

### 4 Основные характеристики методов и средств испытаний на герметичность, 
используемые при выборе

4.1 Характеристики методов испытаний на герметичность:
     
     - возможность испытания на суммарную и (или) локальную герметичность;
     
     - порог чувствительности;
     
     - диапазон регистрации потоков вещества;
     
     - применяемые вещества (пробное, балластное, индикаторное, вещество-носитель);
     
     - избирательность к применяемым веществам;
     
     - вредное воздействие на людей, объект испытаний, окружающую среду;
     
     - границы применимости метода в конкретных условиях испытаний;
     
     - точность локализации течей.
     
     4.2 Характеристики средств испытаний на герметичность:
     
     - соответствие выбранному методу;
     
     - порог чувствительности;
     
     - диапазон регистрации потоков вещества;
     
     - значение испытательного давления;
     
     - производительность;
     
     - стоимость средства испытаний;
     
     - квалификация и численность обслуживающего персонала;
     
     - затраты на эксплуатацию;
     
     - вероятность необнаружения течи;
     
     - время подготовки к работе;
     
     - уровень вредных и опасных воздействий на людей, объект испытаний, окружающую среду;
     
     - вероятность безотказной работы;
     
     - вид выдаваемой информации;
     
     - возможность фиксации результатов испытаний;
     
     - качество обработки полученной информации (простое измерение, прогноз и т.п.);
     
     - возможность объединения средств испытаний в информационную систему;
     
     - границы применимости средства испытаний в конкретных условиях испытаний;
     
     - место и условия применения средства испытаний (лаборатория, заводские условия, ремонтные работы и т.п.);
     
     - вид средства испытаний (стационарное, мобильное, переносное и т.п.);
     
     - возможность модернизации;
     
     - вид конструктивного исполнения, габаритные размеры, форма;
     
     - условия эксплуатации и хранения;
     
     - устойчивость к внешним воздействиям;
     
     - требования к источникам энергии для функционирования.

Текст документа сверен по:
официальное издание
Госстандарт России -
М.: ИПК, Издательство стандартов, 2001